## Slide 1: la diagnosi ENERGETICA degli edifici
Ing. Domenico Palladino
Dipartimento Unità Tecnica Efficienza Energetica

## Slide 2
Indice presentazione
    Che cos’è la Diagnosi Energetica?
    Che requisiti deve avere la Diagnosi Energetica?
    Come si redige una Diagnosi Energetica?
    Step 1: Incontro di avvio
    Step 2: Documentazione necessaria
    Step 3: Analisi critica dati e realizzazione dell’inventario energetico
    Step 4: Individuazione e analisi costi-benefici degli interventi migliorativi
    Step 5: Classe nergetica ante e post operam
    Step 6: Report conclusivo
    Conclusioni

## Slide 3
1) Che cos’è la Diagnosi Energetica?
Dlgs 141/2016, di integrazione del Dlgs 102/2014, all’art .2
Procedura sistematica finalizzata ad ottenere un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio, di una attività o impianto industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, e a individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi - benefici e a riferire in merito ai risultati”.

## Slide 4
2) Che requisiti deve avere la Diagnosi Energetica?
Completezza: capacità di descrivere il sistema includendo tutti gli aspetti significativi;
Attendibilità: acquisizione di dati soddisfacenti (quantitativamente e qualitativamente);
Tracciabilità: agevole individuazione delle fonti di dati, delle modalità di elaborazione dei risultati e delle ipotesi di lavoro assunte;
Utilità: valutazione degli interventi di efficienza energetica sotto il profilo costi/benefici;
Verificabilità: identificazione degli elementi che consentono al committente la verifica del conseguimento dei miglioramenti di efficienza risultanti dall’applicazione degli interventi proposti.

## Slide 5
3) Come si redige una Diagnosi Energetica?

## Slide 6
Step 1: Incontro di avvio
concordare con il committente: scopo, grado di accuratezza e finalità della diagnosi
  Crono-programma dei sopralluoghi;
  Livello di coinvolgimento degli occupanti dell’edificio;
  Condizioni di accesso alle aree oggetto di indagine;
  Rischi e pericoli per la salute;
  Documentazione tecnica esistente.

## Slide 7
Step 2: Documentazione necessaria
Planimetrie dell’edificio, elementi tecnologici ed impiantistici
Valori di set-point dei parametri ambientali interni (temperature, portate d’aria, illuminamento, rumore)
Profili di occupazione
Eventuali cambiamenti avvenuti nel periodo di disponibilità dei dati
Relazioni tecniche (APE, ex Legge 10, ecc)
Documentazione relativa ad interventi di manutenzione e/o
di riqualificazione energetica eseguiti

## Slide 8
Step 2: Documentazione necessaria
Dati generali
Dati geometrici
Servizi energetici presenti
Conformità normativa
Consumi
Caratteristiche involucro
Impianto di climatizzazione invernale
Impianto di climatizzazione estiva
Impianto ACS
Impianto di ventilazione
Energia elettrica ed illuminazione
Fonti rinnovabili
Gestione del verde
Valutazione energetica
Bollette e Letture da contatori

## Slide 9
Step 3: Analisi critica dei dati
Dati climatici anomali;
Gestione dell’edificio anomali;
Cambi di destinazione d’uso;
Diverse condizioni interne;
Variazione sostanziali degli elementi del fabbricato;
Anno [-] | Metano [Sm3]
2014 | 10481
2015 | 13875
2016 | 14073

## Slide 10
Step 3: Realizzazione dell’inventario Energetico

## Slide 11
Step 4: Individuazione degli interventi migliorativi
Interventi NON interferenti
Interventi interferenti

## Slide 12
Step 4: Analisi degli interventi migliorativi
Simulazione Edificio Impianto – Validazione del modello

## Slide 13
Step 4: Analisi costi-benefici degli interventi migliorativi
simulazione
ANTE OPERAM
simulazione
POST OPERAM
Consumo
ANTE OPERAM
Consumo
POST OPERAM
Risparmio

## Slide 14
Step 5: Classe energetica ante e post operam

## Slide 15
Step 6: Report conclusivo
PREMESSA
PRESENTAZIONE GENERALE DEL SITO
DESCRIZIONE DEL SISTEMA EDIFICIO IMPIANTO
  Involucro
  Impianti
  Impianto elettrico
  Illuminazione
ANALISI DEI CONSUMI ENERGETICI
  Metano
  Energia elettrica
  Indicatori di prestazione energetica
  Costi
SIMULAZIONE SISTEMA EDIFICIO IMPIANTO
  Risultati simulazione sistema edificio impianto
  Validazione del modello
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
  Individuazione delle potenziali aree d’intervento
  Interventi sull’involucro
  Interventi sugli impianti meccanici
  Interventi sugli impianti elettrici
  Monitoraggio dei consumi
  Utilizzo di fonti rinnovabili
  Misure di formazione e sensibilizzazione degli utenti
  Scenari di intervento e analisi costi benefici
CONCLUSIONI

## Slide 16
Diagnosi Energetica: procedura sistematica finalizzata a
  Conoscere il profilo di consumo energetico di un edificio;
  Individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico (analisi costi – benefici).
Requisiti minimi di una Diagnosi Energetica?
Procedura articolata per realizzare una Diagnosi Energetica
  Step 1: Incontro tecnico organizzativo;
  Step 2: Raccolta di tutta la documentazione necessaria;
  Step 3: Analisi dei dati e realizzazione dell’inventario energetico;
  Step 4: Individuazione, simulazione e analisi costi-benefici degli interventi migliorativi;
  Step 5: Calcolo della classe energetica ante e post operam;
  Step 6: Stesura del report conclusivo.
4) Conclusioni

## Slide 17
ing. Domenico Palladino
domenico.palladino@enea.it