## Slide 1: ILLUMINAZIONE
Luca La Notte
Consumi energetici, tecnologie, parametri tipici e normativa

## Slide 2: I consumi elettrici per illuminazione
L’illuminazione incide tra il 15 e il 19%
dei consumi globali di energia elettrica
Fonte: United Nations Environment Programme
Oltre 5% delle emissioni globali da gas serra

## Slide 3: Illuminazione: il contesto italiano
Fonte: Nasa

## Slide 4
Consumi energetici per illuminazione ripartiti nei diversi settori
Illuminazione: il contesto italiano
Spesa annua pro capite per
illuminazione pubblica
Fonte: ENEA
Fonte: Osservatorio Conti Pubblici Italiani

## Slide 5
Terziario
Illuminazione: il contesto italiano
Climatizzazione
Illuminazione/apparecchi elettrici
Cucina e acqua calda sanitaria
Residenziale
Fonte: ENEA

## Slide 6: Tecnologie
Alogene (parzialmente bandite dal 1 settembre 2018)
Ad incandescenza (bandite dal 1 settembre 2012)
La luce è prodotta da un filamento di tungsteno posto dentro il bulbo di vetro contenente gas inerte e alimentato da corrente elettrica
Il tungsteno tende ad evaporare e a depositarsi sulle pareti del bulbo, riducendo la luce emessa. Il filamento diventa sempre più sottile e si spezza.
Lampade ad incandescenza più evolute in cui all’interno
del bulbo viene immesso un gas alogeno in grado di
combinarsi con il tungsteno evaporato e ridepositarlo
sul filamento.
Tale ciclo rigenerativo evita l’annerimento dell’ampolla
e allunga la vita del filamento.

## Slide 7: Tecnologie
Fluorescenti compatte CFL (dette "a risparmio energetico")
LED (Light Emitting Diode)
La luce viene prodotta da una scarica tra due elettrodi, collocati all’interno di un tubo contenente mercurio e gas a bassa pressione.
La scarica eccita gli atomi di mercurio che generano radiazione ultravioletta.
Il fosforo del rivestimento interno del tubo converte la radiazione ultravioletta in luce visibile.
Dispositivi formati da una giunzione di materiali semiconduttori in grado di emettere luce a fronte dell’applicazione di una tensione diretta.
La scelta dei semiconduttori determina la tipologia di luce emessa e l’efficienza nella conversione elettro-ottica e, quindi, l’intensità luminosa in uscita.

## Slide 8: Parametri tipici delle sorgenti luminose
lm
Potenza - Watt (W)
Quantità di energia elettrica consumata dalla lampada nell’unità di tempo.
Flusso luminoso - Lumen (lm)
Quantità di radiazione luminosa (luce) emessa dalla lampada nell’unità di tempo.
Efficienza energetica - Lumen/Watt (lm/W)
Rapporto tra il flusso luminoso emesso e la potenza elettrica impiegata per generarlo.
W

## Slide 9: Parametri tipici delle sorgenti luminose
Temperatura di colore
Kelvin (K)
Indica la tonalità della luce emessa [calda, neutra, fredda].
.
Indice di resa cromatica (Ra o CRI)
Capacità di una sorgente luminosa a riprodurre i colori naturali degli oggetti illuminati. Varia tra 0 a 100.
2000K
6500K
4200K
3200K
Fonte: Associazione Nazionale Produttori Illuminazione
90-100
80-89
70-79

## Slide 10: Parametri tipici delle sorgenti luminose
Tipo di attacco
Attacco a vite Edison
(larga o stretta)
Attacco a contatti
incassati
Attacco a spina
Durata - ore
Numero di ore di funzionamento dopo il quale, in un determinato lotto di lampade e in ben definite condizioni di prova, il 50% delle lampade cessa di funzionare.
Fonte: European Commission

## Slide 11: Confronto prestazioni
 | Incandescenza | Alogene | CFL | LED
Efficienza luminosa [lumen/Watt] | 11 - 12 | 18 - 28 | 40 -75 | 40 - 90
Alimentazione [W] | 5 - 1.000 | 5 - 450 | 5 - 35 | 1 - 15
Vita media [ore] | 1.000 | 2.000 - 5.000 | 6.000 - 20.000 | 10.000 - 50.000
Indice di resa cromatica (Ra) | 100 | 100 | 80 - 90 | 70 - 90
Temperatura di colore [K] | 2.000 - 3.000 | 2.400 - 3.200 | 2.500 - 6.000 | 2.500 - 6.500

## Slide 12: Stima del risparmio
 | Incandescenza | Alogene | CFL | LED
Potenza [Watt] | 60 | 37 | 11 | 9
Efficienza luminosa [lumen/Watt] | 12 | 20 | 67 | 82
Durata [ore] | 1000 | 3000 | 10000 | 25000
Costo acquisto 10 anni [€] | 22 | 24 | 12 | 8
Costo energia in 10 anni [€] | 237 | 146 | 43 | 35
Costo totale in 10 anni [€] | 259 | 170 | 55 | 43
Risparmio economico % | - | 34% | 79% | 83%
N.B: il calcolo è indicativo ed è stato effettuato a parità di luce emessa (740 Lumen) ipotizzando:
costo dell'energia elettrica pari a 0,18 €/kWh
funzionamento giornaliero di 6 ore per 365 giorni

## Slide 13: Riepilogo vantaggi e svantaggi
 | Alogene | CFL | LED
Vantaggi | Ottima resa cromatica Accensione immediata | Elevata efficienza Diverse tonalità di colore Lunga durata Basso sviluppo di calore | Elevatissima durata Maggiore compattezza e robustezza Accensione istantanea Diverse tonalità di colore
Svantaggi | Bassa efficienza Elevata emissione di calore | Accensione non istantanea Presenza di mercurio | Alto costo iniziale Alto contenuto blu nei LED a luce fredda inquinamento luminoso
Smaltimento | Rifiuti indifferenziati | RAEE | RAEE
N.B. RAEE: Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche

## Slide 14: Leggiamo la confezione di una lampada LED
Cicli di accensione
Non dimmerabile
(NO possibilità di regolare
intensità)
Temperatura colore
Attacco
Tempo accensione
Classe energetica
MARCA
Potenza corrispondente
lampada incandescente
Flusso luminoso
Durata
Efficienza luminosa
Resa Cromatica
Dimensioni lampada
Potenza

## Slide 15: Quadro tecnico/normativo
- UNI 10840: Luce e illuminazione - Locali scolastici - Criteri generali per l’illuminazione
artificiale e naturale;
- UNI 11095: Luce e illuminazione - Illuminazione delle gallerie;
- UNI 11248: Illuminazione stradale - Selezione delle categorie illuminotecniche;
- UNI 8097: Metropolitane - Illuminazione delle metropolitane in sotterranea ed in
superficie;
- UNI EN 12193: Luce e illuminazione - Illuminazione di installazioni sportive;
- UNI EN 12464-1: Luce e illuminazione - Illuminazione dei posti di lavoro - Parte 1:
Posti di lavoro in interni;
- UNI EN 12464-2: Luce e illuminazione - Illuminazione dei posti di lavoro - Parte 2:
Posti di lavoro in esterno.
Illuminazione di sicurezza
- UNI EN 1838: Applicazione dell’illuminotecnica - Illuminazione di emergenza;
- CEI EN 50171: Sistemi di alimentazione centralizzata;
- CEI EN 50172: Sistemi di illuminazione di emergenza;
- CEI UNI 11222: Impianti di illuminazione di sicurezza negli edifici. Procedure per la
verifica periodica, la manutenzione, la revisione e il collaudo.

## Slide 16: Normativa illuminazione edifici
UNI EN 12464:
Luce e illuminazione - Illuminazione dei posti di lavoro
Parte 1: Posti di lavoro in interni
Parte 2: Posti di lavoro in esterno
Tipo di ambiente |  | Emedio (lx) | Ra | U0
Corridoi e zone di transito |  | 100 | 40 | 0.4
Scale |  | 100 | 40 | 0.4
Sale di attesa |  | 100 | 80 | 0.4
Bagni |  | 200 | 80 | 0.4
Uffici | Lettura, scrittura | 500 | 80 | 0.6
 | Disegno tecnico | 750 | 80 | 0.7
 | Sale conferenza | 500 | 80 | 0.6
 | Reception | 300 | 80 | 0.6
 | Archivi | 200 | 80 | 0.4
Unità di misura illuminamento E
lux = lumen/m2
Uniformità U0 = Emin/Emedio

## Slide 17: Indice di prestazione energetica
UNI/TS 11300 – 2:
Prestazioni energetiche degli edifici –
Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti
Indice di prestazione energetica globale EPGL
EPI l’indice relativo alla climatizzazione invernale
EPACS l’indice per la produzione di acqua calda sanitaria
EPE l’indice per la climatizzazione estiva
EPL l’indice per l’illuminazione degli ambienti
EPGL = EPI + EPACS + EPE + EPL
Indice prestazionale LENI (Lighting Energy Numeric Indicator)
È il fabbisogno di energia per illuminazione in funzione della superficie utile
dell’edificio in esame. Si esprime in kWh/m2anno.

## Slide 18: Come è possibile ridurre i consumi?
I consumi possono essere ridotti, anche più del 50%, con interventi che:
mirino a sfruttare al massimo la luce naturale proveniente dalle finestre
prevedano l’installazione
  di lampade a basso consumo, come i moderni LED
  di sistemi di controllo del flusso luminoso artificiale
  dei rilevatori di presenza, che accendono e spengono la luce automaticamente al bisogno
eseguano un corretto posizionamento dei punti luce
  regola: la luce giusta dove serve
  evitare zone d’ombra, abbagliamenti e riflessi
.
COMFORT VISIVO

## Slide 19: Come è possibile ridurre i consumi?
Le buone pratiche
Valorizziamo il più possibile la luce naturale:
  posizionare bene scrivanie e PC rispetto alle finestre
  non schermare le finestre con tendaggi troppo scuri, né troppo chiari
Ricordiamo di spegnere le luci quando usciamo dall’ufficio e dagli ambienti comuni, come bagni, corridoi, scale, sale riunioni, ecc.
E’ importante calibrare l’illuminazione in base alle reali necessità: spesso è sufficiente utilizzare il 50% delle luci disponibili, specialmente nelle giornate di sole.
Preferire una lampada da tavolo per l'illuminazione della scrivania.

## Slide 20: Per saperne di più: la guida sul sito ENEA
http://www.efficienzaenergetica.enea.it/Cittadino/illuminazione

## Slide 21
Luca La Notte